## Slide 1: Embedded OS - Bootloaders
Embedded System
2021年12月

## Slide 2: Bootloaders
  理论：
  BootLoader介绍
  Uboot介绍
  Uboot命令
  Uboot工作流程
  Uboot移植
  Uboot烧写
  实验：
  移植Uboot
  Uboot使用

## Slide 3: BootLoader介绍 -概念
什么是BootLoader？

## Slide 4: 软件层次
一个嵌入式系统从软件角度来看分为三个层次：
1. 引导加载程序
包括固化在固件(firmware)中的 boot 代码(可选)，和 BootLoader 两大部分。
2. Linux 内核
特定于嵌入式平台的定制内核。
3. 文件系统
包括了系统命令和应用程序。

## Slide 5: 软件层次
一个同时装有 BootLoader、内核的启动参数、内核映像和根文件系统映像的固态存储设备的典型空间分配结构图：

## Slide 6: 回忆PC
PC机中的引导加载程序由BIOS（其本质是一段固件程序）和位于硬盘MBR中的引导程序(GRUB或LILO)一起组成。BIOS在完成硬件检测和资源分配后，将硬盘中的引导程序读到系统内存中然后将控制权交给引导程序。引导程序的主要任务是将内核从硬盘上读到内存中,然后跳转到内核的入口点去运行，即启动操作系统。

## Slide 7: 定义
在嵌入式系统中，通常没有像BIOS那样的固件程序，因此整个系统的加载启动任务就完全由BootLoader来完成。比如在一个基于 ARM7TDMI core的嵌入式系统中，系统在上电或复位时都从地址 0x00000000开始执行。而在这个地址处安排的通常就是系统的BootLoader程序。

## Slide 8: 定义
简单地说，BootLoader就是在操作系统运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序，可以初始化硬件设备，从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态，以便为最终调用操作系统做好准备。

## Slide 9: 功能
BootLoader 的主要任务是初始化硬件（如：串口，内存），然后将内核映象从 Flash 中读到 RAM 中，然后跳转到内核的入口点去运行，也就是启动操作系统。

## Slide 10: 安装
系统加电或复位后，所有的CPU通常都从CPU制造商预先安排地址开始执行。比如，S3C2410在复位后从地址0x00000000起开始执行。而嵌入式系统则将固态存储设备（比如：FLASH）安排在这个地址上，而bootloader程序又安排在固态存储器的最前端，这样就能保证在系统加电后，CPU首先执行BootLoader程序。

## Slide 11: 移植
Q:什么叫bootloader移植？
Q:为什么需要移植？

## Slide 12: 移植
每种不同的CPU体系结构都有不同的BootLoader。除了依赖于CPU的体系结构外，BootLoader 还依赖于具体的嵌入式板级设备的配置，比如板卡的硬件地址分配，外设芯片的类型等。这也就是说，对于两块不同的开发板而言，即使它们是基于同一种CPU而构建的，但如果他们的硬件资源或配置不一致的话，要想在一块开发板上运行的BootLoader程序也能在另一块板子上运行，还是需要作修改。

## Slide 13: 流程
BootLoader 的启动过程可分为单阶段（Single-Stage）和多阶段（Multi-Stage）两种，通常多阶段的 BootLoader 具有更复杂的功能，更好的可移植性。从固态存储设备上启动的 BootLoader 大多采用两阶段，即启动过程可以分为 stage 1和 stage2：stage1完成初始化硬件，为stage2准备内存空间，并将stage2复制到内存中，设置堆栈，然后跳转到stage2。

## Slide 14: 流程
BootLoader 的 stage1 通常包括以下步骤：
·硬件设备初始化
·为加载 BootLoader 的 stage2 准备 RAM 空间
·拷贝 BootLoader 的 stage2 到 RAM 空间中
·设置好堆栈（why??）
·跳转到 stage2 的 C 入口点

## Slide 15: 流程
BootLoader 的 stage2 通常包括以下步骤：
·初始化本阶段要使用到的硬件设备 ·将内核映像和根文件系统映像从 flash 上读到 RAM 中
·调用内核

## Slide 16: 内存分布

## Slide 17: UBOOT介绍--作用
Uboot是德国DENX小组开发的用于多种嵌入式CPU（ MIPS、x86、ARM、XScale等）的bootloader程序, UBoot不仅支持嵌入式Linux系统的引导，还支持VxWorks, QNX等多种嵌入式操作系统。

## Slide 18: 下载
从下面地址可以下载到uboot的源代码：http://sourceforge.net/projects/uboot

## Slide 19: 目录树
进入到UBOOT目录，可以得到如下的目录结构：
|­­ board
|­­ common
|­­ cpu
|­­ disk
|­­ doc
|­­ drivers
|­­ dtt
|­­ examples
|­­ fs
|­­ include

## Slide 20: 目录树
|­­ lib_arm
|­­ lib_generic
|­­ lib_i386
|­­ lib_m68k
|­­ lib_microblaze
|­­ lib_mips
|­­ lib_nios
|­­ lib_nios2
|­­ lib_ppc
|­­ net
|­­ post
|­­ rtc
`­­ tools

## Slide 21: 目录结构(展示)
Board
和开发板有关的文件。每一个开发板都以一个子目录出现在当前目录中，比如:SMDK2410,子目录中存放与开发板相关的文件。
Common
实现Uboot支持的命令。
Cpu
与特定CPU架构相关的代码，每一款Uboot下支持的CPU在该目录下对应一个子目录，比如有子目录arm920t等。

## Slide 22: 目录结构(展示)
Disk
对磁盘的支持。
Doc
文档目录。Uboot有非常完善的文档，推荐大家参考阅读。
Drivers
Uboot支持的设备驱动程序都放在该目录，比如各种网卡、支持CFI的Flash、串口和USB等。

## Slide 23: 目录结构(展示)
Fs
文件系统的支持。
Include
Uboot使用的头文件。该目录下configs目录有与开发板相关的配置头文件，如smdk2410.h。该目录下的asm目录有与CPU体系结构相关的头文件。

## Slide 24: 目录结构(展示)
Net
与网络协议栈相关的代码，例如：TFTP协议、RARP协议的实现。
Tools
生成Uboot的工具，如：mkimage, crc等等。

## Slide 25: 编译
Uboot的Makefile从功能上可以分成两个部分：
1、执行每种board相关的配置
2、编译生成uboot.bin文件

## Slide 26: 编译(演示)
Uboot.bin的生成也分为两步，以smdk2410为例来说明，如下：
1. 对于board进行配置：
$make smdk2410_config
2. 进行编译生成u-boot.bin：
$make CROSS_COMPILE=arm-linux-

## Slide 27
UBOOT命令

## Slide 28: 常用命令(演示)
尽管UBOOT提供了丰富的命令集，但不同的单板所支持的命令并不一定一样（可配置，How?后面章节），help 命令可用于察看当前单板所支持的命令。
2410 # help
autoscr -run script from memory
base -print or set address offset
bdinfo -print Board Info structure
boot -boot default,i.e.,run 'bootcmd'
bootm -boot application image from memory
bootp -boot image via network using BootP/TFTP protocol

## Slide 29: 环境变量相关(演示)
Printenv 打印环境变量
usage: printenv - print values of all environment variables printenv name ... - print value of environment variable 'name'
Uboot> printenv baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.1 ethaddr=12:34:56:78:9A:BC serverip=192.168.1.5

## Slide 30: 环境变量相关(演示)
Setenv 设置新的变量(修改已有变量)
setenv name value ... - set environment variable 'name' to 'value ...‘
setenv name - delete environment variable 'name'
Uboot> setenv myboard AT91RM9200DK Uboot> printenv
ethaddr=12:34:56:78:9A:BC serverip=192.168.1.5
myboard=AT91RM9200DK

## Slide 31: 环境变量相关(演示)
Saveenv 保存变量
将当前定义的所有变量及其值存入flash中。

## Slide 32: 文件下载(演示)
Tftp 通过网络下载文件
*使用tftp，需要先配置好网络
Uboot> setenv ethaddr 12:34:56:78:9A:BC
Uboot> setenv ipaddr 192.168.1.1
Uboot> setenv serverip 192.168.1.254 （tftp服务器的地址）
例：
Uboot> tftp 32000000 vmlinux 把server（IP=环境变量中设置的serverip）中服务目录 下的vmlinux通过TFTP读入到0x32000000处。

## Slide 33: 内存操作命令(演示)
Md 显示内存区的内容。
md采用十六进制和ASCII码两种形式来显示存储单元的内容。
这条命令还可以采用长度标识符 .l, .w和.b ：
md [.b, .w, .l] address
md.w 100000
00100000: 2705 1956 5050 4342 6f6f 7420 312e 312e '..VPPCBoot 1.1.
00100010: 3520 284d 6172 2032 3120 3230 3032 202d 5 (Mar 21 2002 -
00100020: 2031 393a 3535 3a30 3429 0000 0000 0000 19:55:04)......

## Slide 34: 内存操作命令(演示)
Mm 修改内存，地址自动递增。
mm [.b, .w, .l] address
Mm 提供了一种互动修改存储器内容的方法。它会显示地址和当前值，然后提示用户输入。如果你输入了一个合法的十六进制数，这个新的值将会被写入该地址。然后提示下一个地址。如果你没有输入任何值，只是按了一下回车，那么该地址的内容保持不变。如果想结束输入，则输入空格，然后回车。
=> mm 100000
00100000: 27051956 ? 0
00100004: 50504342 ? AABBCCDD
00100008: 6f6f7420 ? 01234567

## Slide 35: Flash操作命令(演示)
Flinfo 查看Flash扇区信息
Usage：Uboot> Flinfo

## Slide 36: Flash操作命令(演示)
Protect Flash写保护
打开或关闭扇区写保护
用法：
protect off all
关闭所有扇区的写保护
protect on all
打开所有扇区的写保护
protect off start end
关闭从start 到 end 扇区的写保护(start为要关闭的第1个扇区的起始地址，end为要关闭的最后一个扇区的结束地址)
protect on start end
打开从start 到 end 扇区的写保护

## Slide 37: Flash操作命令(演示)
Erase 擦除flash扇区
用法： erase start end
擦除从start 到 end 的扇区，start 为要擦除的第1个扇区的起始地址，end 为要擦除的最后一个扇区的结束地址(在使用cp命令向Nor型Flash写入数据之前必须先使用erase 命令擦除flash，因为nor flash 按字节写入时，无法写入1，所以必须通过擦除来写入1)。
例：erase 30000 1effff
。

## Slide 38: Flash操作命令(演示)
Cp 数据拷贝。
Cp [.b, .w, .l] saddress daddress len
Cp 提供了一种内存与内存，内存与Flash之间数据拷贝的方法。
例：
cp.b 30008000 20000 100000
将内存地址0x30008000处的数据（长度为0x100000）拷贝到 地址0x20000处（Flash中）
cp.b 30800000 130000 70000
将内存地址0x30800000处的数据（长度为0x70000）拷贝到 地址0x130000处（Flash中）

## Slide 39: 程序执行指令(演示)
Go 执行内存中的二进制代码，一个简单的跳转到指定地址
go addr [arg ...] - start application at address 'addr‘，passing 'arg' as arguments

## Slide 40: 程序执行指令
Bootm 执行内存中的二进制代码
bootm [addr [arg ...]] - boot application image stored in memory passing arguments 'arg ...'; when booting a Linux kernel, 'arg' can be the address of an initrd image
要求二进制代码为制定格式的。通常为mkimage处理过的二进制文件。

## Slide 41: 信息类指令
bdinfo – 显示开发板信息
bdinfo命令（简写为bdi）将在终端显示诸如内存地址和大小、时钟频率、MAC地址等信息。这些信息在传递给Linux内核一些参数时可能会用到。

## Slide 42: 技巧(演示)
设置自动启动
sbc2410=>setenv bootcmd tftp 30008000 zImage \; go 30080000
sbc2410=>saveenv

## Slide 43
Uboot工作流程

## Slide 44: 工作模式
大多数BootLoader都包含两种不同的操作模式：“启动模式” 和“下载模式”,这种区别仅对于开发人员才有意义,但从最终用户的角度看,BootLoader的作用就是用来加载操作系统,而不存在所谓的启动模式与下载模式。

## Slide 45: 启动模式
这种模式也称为“自主” 模式，是指 BootLoader 从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统自动加载到 RAM 中运行，整个过程并没有用户的介入。这种模式是 BootLoader 的正常工作模式，因此在嵌入式产品发布的时侯，BootLoader 显然必须工作在这种模式下。

## Slide 46: 下载模式
在这种模式下，目标机上的 BootLoader 将通过串口或网络等通信手段从主机（Host）下载文件 ，然后控制启动流程。

## Slide 47: 流程
参考文档uboot启动流程

## Slide 48
Uboot 移植

## Slide 49: 单板配置
Q：为什么需要对Uboot做移植？
A: BootLoader 依赖于具体的嵌入式板级设备的配置
Q:具体的板级设备的配置在哪里？
A:单板的配置文件位于include/configs/<board_name>.h
<board_name>用相应的BOARD定义代替（例：smdk2410.h）

## Slide 50: 单板配置
Q:Uboot移植都需要做些什么？
A:根据开发板硬件特性修改配置文件是其中最重要的一项工作
Q:配置文件中都有些什么信息？
A:请看下页范例 (smdk2410.h)

## Slide 51: Smdk2410.h
#define CONFIG_ARM920T 1
/* CPU 类型 */
#define CONFIG_S3C2410 1
/* MCU类型 */
#define CONFIG_SMDK2410 1
/* 开发板型号 */

## Slide 52: Smdk2410.h
#define USE_920T_MMU 1
/* 使用MMU */
#undef CONFIG_USE_IRQ
/* 不使用 IRQ/FIQ */
/* malloc 池大小*/
#define CFG_MALLOC_LEN (CFG_ENV_SIZE + 128*1024)
#define CFG_GBL_DATA_SIZE 128
/* 数据段大小 128字节 */

## Slide 53: Smdk2410.h
#define CONFIG_DRIVER_CS8900 1
/* 一个 CS8900 网卡 */
#define CS8900_BASE 0x19000300
/* CS8900A 基地址 */
#define CONFIG_SERIAL1 1
/* 使用串口1 */
#define CONFIG_BAUDRATE 115200
/* 波特率 */

## Slide 54: Smdk2410.h
#define CONFIG_COMMANDS \
(CONFIG_CMD_DFL | \
CFG_CMD_CACHE | \
/*CFG_CMD_NAND |*/ \
/*CFG_CMD_EEPROM |*/ \
/*CFG_CMD_I2C |*/ \
/*CFG_CMD_USB |*/ \
CFG_CMD_REGINFO | \
CFG_CMD_DATE | \
CFG_CMD_ELF)
/*定义使用的命令,可添加额外命令,如PING*/

## Slide 55: Smdk2410.h
#define CONFIG_BOOTDELAY 3
/* 启动等待时间 */
#define CONFIG_BOOTARGS
"root=ramfs devfs=mount console=ttySA0,9600“
/* 内核启动参数 */
#define CONFIG_ETHADDR 08:00:3e:26:0a:5b
#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0
#define CONFIG_IPADDR 10.0.0.110
#define CONFIG_SERVERIP 10.0.0.1

## Slide 56: Smdk2410.h
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "tftp; bootm"
#define CFG_PROMPT "SMDK2410 # "
#define PHYS_SDRAM_1 0x30000000 /* SDRAM Bank #1 */
#define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x04000000 /* 64 MB */
#define CFG_LOAD_ADDR 0x33000000
/* 默认的加载地址 */
#define CFG_BAUDRATE_TABLE { 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 } /*可用的波特率*/

## Slide 57: Smdk2410.h
#define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1
/* 有一片SDRAM */
#define PHYS_FLASH_1 0x00000000
/* FLASH 1的基地址 */
#define CFG_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1
/*FLASH 的基地址*/

## Slide 58: 移植
Q: 怎么做Uboot的移植呢?

## Slide 59: 移植方法
移植U-Boot工作包括添加开发板硬件相关的文件、配置选项，然后配置编译。

## Slide 60: 移植方法
开始移植之前，首先要分析U-Boot已经支持的开发板，选择出硬件配置最接近的开发板。选择的原则是，首先处理器相同，其次处理器体系结构相同，然后是以太网接口等外围接口相同。
还要验证一下这个参考开发板的U-Boot，至少能够配置编译通过。

## Slide 61: 移植范例
以SBC2410开发板为例，该开发板采用S3c2410芯片。而UBoot-1.1.4版本支持SMDK2410开发板,并且SMDK2410同样采用S3c2410芯片，因此选取SMDK2410作为移植参考。

## Slide 62: 移植步骤
移植U-Boot的基本步骤如下:
在顶层Makefile中为开发板添加新的配置选项，使用已有的配置项目为例
smdk2410_config : unconfig
@./mkconfig $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
参考上面2行，添加下面2行:
sbc2410_config : unconfig
@./mkconfig $(@:_config=) arm arm920t sbc2410 NULL s3c24x0

## Slide 63: 移植步骤
arm: CPU 架构
arm920t: CPU 类型，对应cpu/arm920t目录
sbc2410: 开发板型号，对应board/sbc2410目录
NULL:开发者
s3c24x0: 片上系统(SOC)

## Slide 64: 移植步骤
2. 创建一个新目录存放开发板相关的代码，并且添加文件（如果以上文件从其他目录copy来的，注意修改Makefile）。
board/sbc2410/config.mk
board/sbc2410/flash.c
board/sbc2410/sbc2410.c
board/sbc2410/Makefile
board/sbc2410/u-boot.lds

## Slide 65: 移植步骤
3.为开发板添加新的配置文件
先复制参考开发板的配置文件，再修改。例如：
$cp include/configs/smdk2410.h include/configs/sbc2410.h
4.配置开发板
$ make sbc2410_config
5.编译U-Boot
执行make CROSS_COMPILE=arm-linux- 命令，编译成功可以得到U-Boot映像。

## Slide 66: 移植步骤
6.烧写Uboot
参考手册 04- Tiny6410 Linux开发指南-20111020.pdf
大功告成，启动开发板！！！

## Slide 67: 常见问题
编译时出现 “invalid option abi=apcs-gnu”错误
解决办法：make时指定CROSS_COMPILE=arm-linux-

## Slide 68: 实验一
移植Uboot
移植Uboot到SBC2410板
具备Ping命令

## Slide 69: 实验二
Uboot命令
使用Uboot提供的命令