## Slide 1: Linux 设备驱动开发 —— platform 设备驱动
2022.01

## Slide 2: 设备驱动模型
在Linux 2.6 的设备驱动模型中，关心总线、设备和驱动3个实体，总线将设备和驱动绑定。
在系统每注册一个设备的时候，会寻找与之匹配的驱动；相反的，在系统每注册一个驱动的时候，会寻找与之匹配的设备，而匹配由总线完成。

## Slide 3: platform设备驱动
一个现实的Linux设备和驱动通常都需要挂接在一种总线上，对于本身依附于PCI、USB、I2C、SPI等的设备而言，这自然不是问题，但是在嵌入式系统里面，SoC系统中集成的独立的外设控制器、挂接在SoC内存空间的外设等却不依附于此类总线。基于这一背景，Linux发明了一种虚拟的总线，称为platform总线，相应的设备称为platform_device，而驱动成为 platform_driver。
注意，所谓的platform_device并不是与字符设备、块设备和网络设备并列的概念，而是Linux系统提供的一种附加手段，例如，在 S3C6410处理器中，把内部集成的I2C、RTC、SPI、LCD、看门狗等控制器都归纳为platform_device，而它们本身就是字符设备。

## Slide 4: 基于Platform总线的驱动开发流程
a -- 定义初始化platform bus
b -- 定义各种platform devices
c -- 注册各种platform devices
d -- 定义相关platform driver
e -- 注册相关platform driver
f -- 操作相关设备

## Slide 5: 平台相关结构 --- platform_device结构体
struct platform_device {
const char * name;/* 设备名 */
u32 id;//设备id，用于给插入给该总线并且具有相同name的设备编号，如果只有一个设备的话填-1。
struct device dev;//结构体中内嵌的device结构体。
u32 num_resources;/* 设备所使用各类资源数量 */
struct resource * resource;/* //定义平台设备的资源*/
};

## Slide 6: 设备的驱动 --- platform_driver 结构体
这个结构体中包含probe()、remove()、shutdown()、suspend()、 resume()函数，通常也需要由驱动实现
struct platform_driver {
int (*probe)(struct platform_device *);
int (*remove)(struct platform_device *);
void (*shutdown)(struct platform_device *);
int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
int (*suspend_late)(struct platform_device *, pm_message_t state);
int (*resume_early)(struct platform_device *);
int (*resume)(struct platform_device *);
struct pm_ext_ops *pm;
struct device_driver driver;
};

## Slide 7: platform_bus_type
系统中为platform总线定义了一个bus_type的实例
  struct bus_type platform_bus_type = {
.name = “platform”,
.dev_attrs = platform_dev_attrs,
.match = platform_match,
.uevent = platform_uevent,
.pm = PLATFORM_PM_OPS_PTR,
  };
  EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_bus_type);
这里要重点关注其match()成员函数，正是此成员表明了platform_device和platform_driver之间如何匹配。

## Slide 8: platform_match
static int platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
{
struct platform_device *pdev;
pdev = container_of(dev, struct platform_device, dev);
return (strncmp(pdev->name, drv->name, BUS_ID_SIZE) == 0);
}
匹配platform_device和platform_driver主要看二者的name字段是否相同。
对platform_device的定义通常在BSP的板文件中实现，在板文件中，将platform_device归纳为一个数组，最终通过platform_add_devices()函数统一注册。

## Slide 9: platform_add_devices()函数
platform_add_devices()函数可以将平台设备添加到系统中，这个函数的 原型为：
  int platform_add_devices(struct platform_device **devs, int num);
该函数的第一个参数为平台设备数组的指针，第二个参数为平台设备的数量，它内部调用了platform_device_register()函 数用于注册单个的平台设备。
a -- platform bus总线先被kenrel注册。
b -- 系统初始化过程中调用platform_add_devices或者platform_device_register，将平台设备(platform devices)注册到平台总线中(platform bus)
c -- 平台驱动(platform driver)与平台设备(platform device)的关联是在platform_driver_register或者driver_register中实现，一般这个函数在驱动的初始化过程调用。
通过这三步，就将平台总线，设备，驱动关联起来。

## Slide 10: Platform初始化
系统启动时初始化时创建了platform_bus总线设备和platform_bus_type总线,platform总线是在内核初始化的时候就注册进了内核。
内核初始化函数kernel_init()中调用了do_basic_setup() ，该函数中调用driver_init()，该函数中调用platform_bus_init()，我们看看platform_bus_init()函数：

## Slide 11: Platform设备的注册
Platform设备的注册分两种方式：
  a -- 对于platform设备的初注册，内核源码提供了platform_device_add()函数，输入参数platform_device可以是静态的全局设备，它是进行一系列的操作后调用device_add()将设备注册到相应的总线（platform总线）上，内核代码中platform设备的其他注册函数都是基于这个函数，如platform_device_register()、platform_device_register_simple()、platform_device_register_data()等。
  b -- 另外一种机制就是动态申请platform_device_alloc()一个platform_device设备，然后通过platform_device_add_resources及platform_device_add_data等添加相关资源和属性。
无论哪一种platform_device，最终都将通过platform_device_add注册到platform总线上。区别在于第二步：其实platform_device_add()包括device_add()，不过要先注册resources，然后将设备挂接到特定的platform总线。